ДОКУМЕНТАЦИЯ № 2

На проведение испытаний электроустановок

Согласно федеральным нормам и правил в области промышленной безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых (п.п. 1005;1012), норм и правил электробезопасности, на предприятии должны проводиться работы по замеру сопротивления заземляющих устройств стационарных электроустановок, два раза в год. При применении высоковольтных кабелей марки КГЭ, работы по проверке и наладке устройств релейной защиты и автоматики, работы по проверке реле утечки тока в комплекте с автоматикой на время их срабатывания, не реже одного раза в шесть месяцев.  Испытание высоковольтных силовых кабелей повышенным напряжением выпрямленного тока один раз в год. (п.2.4.28. прил.3. п.6.3) Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). При отсутствии на предприятии своей электролаборатории (ЭТЛ). Эти работы проводятся специализированными организациями, имеющими регистрацию (ЭТЛ) на данный вид деятельности в надзорных органах. (Гл.2.6.)  (ПТЭЭП). По итогам проделанной работы специализированная организация выдает такой документ как «Технический отчет», являющимся одним из основных документов при проведении проверок органами Верхнедонского управления Ростехнадзора. Дата проведения последних работ 18 марта 2019г.

Необходимый в свидетельстве ЭТЛ минимальный перечень видов работ на каждую электроустановку:

-измерение сопротивления заземляющих устройств;

-измерение сопротивления петли «фаза-нуль» и тока к.з. с определением времени автоматического отключения питания;

-проверка работоспособности устройств защитного отключения (УЗО);

-проверка автоматических выключателей;

-контроль состояния измерительных трансформаторов тока и напряжения;

-проверка устройств релейной защиты и автоматики (РЗиА);

-испытание силовых кабелей до 35кВ повышенным напряжением выпрямленного тока;

-контроль состояния силовых трансформаторов;

-измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей, силового электрооборудования и электроаппаратуры;

|  | № п/п | Наименование товара (работы, услуги) | Требования к качественным, техническим, физическим и функциональным характеристикам товаров (работ, услуг) СНИП, ГОСТ, ТУ, прочее | Единица измерения | Кол-во | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Периодические испытания эл.установок карьера | ВПМ-10, ТОЛ-10, ЗНОЛПМ-10, ТО, ОЗНЗ | установка | 1 | БКРУ№1 |
|  | 2 | Периодические испытания эл.установок карьера | ВВ/TEL-10, ТОЛ-10, ЗНОЛПМ-10, МТЗ, ТО, ОЗНЗ | установка | 2 | БКРУ№3 |
|  | 3 | Периодические испытания эл.установок карьера | ВПМ-10, ТОЛ-10, ЗНОЛПМ-10, МТЗ, ТО, ОЗНЗ | установка | 2 | БКРУ№4 |
|  | 4 | Периодические испытания эл.установок карьера | ВПМ-10, ТОЛ-10, ЗНОЛПМ-10, МТЗ, ТО, ОЗНЗ | установка | 1 | ЯКНО-10У1В №1 |
|  | 5 | Периодические испытания эл.установок карьера | ВВ/TEL-10, ТОЛ-10, ЗНОЛПМ-10, МТЗ, ТО, ОЗНЗ | установка | 1 | ЯКНО-10У1В №2 |
|  | 6 | Периодические испытания эл.установок карьера | ВВ/TEL-10, ТОЛ-10, ЗНОЛПМ-10, МТЗ, ТО, ОЗНЗ | установка | 1 | ЯКНО-10У1В №3 |
|  | 7 | Измерение контура заземления | соответствие ПТЭЭП | установка | 3 | ЯКНО-10У1В №1;2;3 |
|  | 8 | Испытание изоляции высоковольтного силового кабеля повышенным напряжением выпрямленного тока | соответствие ПТЭЭП | шт | 3 | ЯКНО-10У1В №1;2;3 |
|  | 9 | Проверка и испытание устройства защитного отключения | РУП-Ц380/220У2 | шт | 4 | ЯКНО-10У1В №1;2;3; СБШ-250МНА |